- QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MÁQUINA PARA LAVAR MIUDOS – TOTAL INOX – 5CV COM RN 12 - Estrutura fabricada em chapas de aço inox AISI-304 de 1/8” - Bojo em chapas de aço inox AISI-304 de 14” -Boca de carregamento superior - Tampa de descarga rápida parte lateral - Sistema de limpeza através ROTOR LISO COM FUROS INOX; - Cubo em ferro fundido com eixo inox” -Rolamentos autos compensadores. | UND | 01 |
|  | SERRA PARA ABERTURA DE PEITO- 2 CV Carcaça em alumínio | UND | 01 |
|  | ALICATE PARA SEPARAÇÃO DE MOCOTÓS- HIDRÁULICO Alicate em aço inox, incluso unidade hidráulica. | UND | 01 |
|  | ABRIDOR DE PATAS BOVINAS- PNEUMÁTICO Totalmente confeccionado em aço inox. | UND | 01 |
|  | PLATAFORMA MÓVEL VERTICAL PNEUMÁTICA - Fabricado em aço AISI 304; - Acionamentos pneumáticos SMC internacional; - Piso em chapa recalcada # 4mm – Inox AISI 304; -Acionamento eletropneumático com painel de comando 24V – conforme NR 12. - Sistema de proteção NR 12, ante quedas e guarda corpo. - Plataforma medindo 760mm largura e 1000 mm de comprimento. - Curso total de subida 1100 mm |  | 01 |
|  | PISTOLA DE INSENSIBILIZAÇÃO PNEUMÁTICA Carcaça em alumínio |  | 01 |
|  | GUINCHO ELETRICO COM ROLETE INOX PARA RETIRADA DE COUROS -Destinado a retirada de couros. - Totalmente confeccionado em perfis de aço SAE- 1020. - Apoiado em mancais e rolamentos auto-compensadores. - Tambor de enrolamento para cabo de aço de 3/8’’ e 01 corrente inoxidável de 3/8’’ para engate. - Acionado por motor elétrico de 7,5 CV e redutor tipo K- 120. - Tambor de retirada de couro em aço inox AISI- 304 -Guincho com acabamento galvanizado à fogo. |  | 01 |