- QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | UND | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | COMPRESSOR 20/200 - COMPRESSOR DE AR - Compressor de Ar 200L; Pressão de operação mínima: 175lbs/ pol²; Deslocamento Teórico: 20 pés3 / min 566 l/min; Potência do Motor HP/KW: 5,0 HP / 3,7 KW; Tensão: Trifásico 220/380V; Dimensão aprox. C x A x L: 140 x 110 x 64 cm; Numero de estágio: 2; Numero de pistão: 2; Volume do reservatório (Litros): 200. Com selo do Inmetro | Und | 1 |
| 2. | MOTO SERRA MS 180 - MOTOSSERRA INDUSTRIAL - Motosserra MS 180, a gasolina, Fonte de energia: Gasolina; Cilindrada: 31,8 cm3; Potência: 1,5kw (2,0 DIN-PS); Método. Com selo do Inmetro | Und | 2 |
| 3. | Martelete demolidor gsh 5 - martelete rompedor. Com selo do Inmetro. | Und | 1 |
| 4. | MARTELETE ROMPEDOR GSH 27 - MARTELETE, tipo demolidor, potência 1.900 watt, capacidade impactos 0 a 1.000 ipm, peso 30 kg, tensão alimentação 220 v, características adicionais força impacto 60 joule. Com selo do Inmetro. | Und | 1 |
| 5. | FURADEIRA DE ALTO IMPACTO - furadeira, tipo impacto, potência 750 w, tamanho mandril 1/2 pol, tensão alimentação 220 v, características adicionais duas velocidades, variável e reversível, velocidade 0 a 3.000 rpm, capacidade perfuração concreto 16 mm, capacidade perfuração aço 13 mm, capacidade perfuração madeira 25 mm, acessórios chave de mandril, empunhadeira auxiliar, 14 brocas, capacidade perfuração alumínio 13 mm. Com selo do Inmetro. | Und | 1 |
| 6. | NIVEL LASER - MEDIDOR DISTÂNCIA - Medidor de distância de laser 80 metros: Tol. De erro por medição 1,5 mmì/ 10m; Distância 0,5m / 80m ø do feixe laser 6mm a 10 mm; classe doc laser 2; deslig. Automático de laser depois de 90 segundos; deslig. Automático depois de 180 segundos; Duração da bateria (2x AAA) 117 x 57 x 32 mm; Peso 138 g; Com nível. Com selo do Inmetro. | Und | 1 |
| 7. | ESTAÇÃO TOTAL - Estação Total, com precisão angular de 2 , precisão linear de 2mm + 2ppm, alcance de mais de 3 km com 1 prisma, memória interna para mais de 20.000 pontos ou arquivos de coordenadas; compensador em um ou nos dois eixos, nível eletrônico, prumo laser incorporado na alidade e com ajuste de intensidade formato de saída de dados: ASCI ou via software de transferência de dados, diretamente para Auto CAD e outros definidos pelo usuário; capacidade para armazenar acima de 30 ou mais códigos. Acompanhada os acessórios: 2 prisma e tripé. Treinamento do equipamento. Com selo do Inmetro. | Und | 1 |
| 8. | RECEPTOR GNSS - EQUIPAMENTO DE ORIENTACAO / PROTECAO NAVEGACAO EMONDAS LONGAS, MEDIAS E CURTAS - RADIO BASE PARA O RECEPTOR GPS GNSS Com no mínimo 15 canais, potência de 2 W a 35 W, seletor a prova de água, display LCD colorido. Deve estar homologado junto a ANATEL conforme legislação vigente. Incluso: antena, cabo conexão GNSS, cabo programação, cabo de forca com garras, bastão e tripé de bastão. Garantia mínima 12 meses. Com selo do Inmetro. | Und | 2 |
| 9. | PLACA COMPACTADORA VIBRATÓRIA - PLACA COMPACTADORA VIBRATÓRIA, a gasolina, motor com potência no mínimo de 5.5 HP, Motor a ar 4 tempos no mínimo, Monocilíndrico, Tamanho Placa: 50 X 36 Cm no mínimo. Possui Rodas E Alça De Elevação. Com selo do Inmetro. | Und | 1 |
| 10. | VIBRADOR PARA CONCRETO - Vibrador, vibrador - Vibrador de Concreto Portátil Dados Técnicos VCV 750 750W 220V Com Mangote Tensão: 220v Potência: 750w Frequência 60 Hz Corrente máxima: 3.5ª. Com selo do Inmetro | Und | 1 |
| 11. | SERRA CIRCULAR - serra mármore, potência 1.400 w, diâmetro disco 180 mm, diâmetro furo disco 20mm, rotação 5.000 rpm, voltagem 220 v, características adicionais alto torque, rolamento vedado contra pó, disco dia, tipo circular. Com selo do Inmetro. | Und | 2 |
| 12. | SERRA DE MESA - serra de bancada policorte para materiais ferrosos, monofásica, 220v, motor de 3 cavalos blindado. Mesa ajustável até no máximo 45 , disco de 12', garantia de 1 ano, equivalente ou superior ao modelo motomil sca-100. Com selo do Inmetro | Und | 1 |
| 13. | MÁQUINA DE SOLDA - máquina de solda eletrônica -finalidade: soldar pecas metálicas; potencia: 15 kva; alimentação:220 vac - 60 hz; tipo: semiautomática; matéria-prima: aço inoxidável; Com selo do Inmetro | Und | 1 |
| 14. | Roçadeira F5 220 - roçadeira manual, tipo motor gasolina, potência motor 1,4 kw, tipo cortador lâmina aço, peso aproximado 7,40 kg, características adicionais motor 29,8cc/tanque capacidade 0,58l, aplicação corte grama, capim, pasto,arbusto, capoeiras e poda. Com selo do Inmetro | Und | 8 |
| 15. | Carretel para roçadeira - CORDA - Carretel Nylon para Roçadeira M12X1.50. Com selo do Inmetro | Und | 16 |
| 16. | Torno de Bancada - torno bancada, tipo morsa fixa, tamanho 8, material aço modular. Com selo do Inmetro | Und | 1 |
| 17. | Moto Esmeril - moto-esmeril, potência motor 1/2 cv, velocidade 3.400 rpm, tensão alimentação 110/220v, quantidade fases monofásico, características adicionais duplorebolo 6 x 3/4 x 5/8pol. Com selo do Inmetro | Und | 1 |
| 18. | Kit de Ferramentas - kit de ferramentas 135 peças com maleta composto de: 8 chaves hexagonais (allen) mm; 8 chaves hexagonais (allen) pol; 1 martelo de unha; 1 chave suporte para bits; 1 chave de boca ajustável 8 ; 6 chaves combinadas; 1 alicate de bico longo 6 ; 1 alicate universal 6 ; 1 prolongador 3 ; 1 adaptador ¼ para 3/8 ; 1 trena 3m; 8 soquetes ¼ ; 10 soquetes 3/8 ; 1 soquete longo 16 mm; 4 chaves de precisão; 1 estilete; 1 chave catraca reversível; 77 fixadores; 2 bits fenda/philips; 1 maleta. Com selo do Inmetro | Und | 1 |
| 19. | GPS - Equipamento portátil tipo handheld; Receptor GPS e GLONASS; Mapa Base; “Tela colorida de, no mínimo 2,6” transflectiva (legível sob luz solar), com resolução mínima de 160 x 240 pixels; Tela com função de retro iluminação com tempo de desligamento ajustável; Alimentação com 2(duas) baterias tipo AA, de nimh ou Lítio, com duração mínima de 16 horas com o GPS ligado; Peso máximo de 280g, sem pilhas/baterias (aceita variação de 5%); Dimensões máximas do equipamento (L x P x A): 61 x 36 x 160 mm (aceita variação de 5%); Classificação de grau de proteção IPX7; Características específicas: Antena tipo Helix quádrupla; Precisão da leitura de posição de no máximo 4 metros; Suporte ao sistema de coordenadas WGS-84; Configuração de formatos de posição (latitude e longitude); Registro de trajetos; Função Tracking; Al??Metro barométrico; Registros de elevação; Bússola eletrônica de 3 eixos; Configuração de orientação de direção no mapa; Suporte ao idioma PT; Armazenamento e Conectividade: Memória interna de 4Gb; Slot de expansão de memória tipo microsd; Conexão Padrão. Com selo do Inmetro | Und | 1 |
| 20. | Triturador de galhos potência mínima 20wp ; mínimo 2 facas ; diâmetro máximo de corte ate 10cm | Und | 01 |
| 21. | Medidor de fluência, com resolução 1/32. Fabricado em latão, ref i - 2005 | Und | 01 |
| 22. | Tela de arame com fibra cerâmica refratária de 10x10 cm. Ref c - 2014 - c | Und | 06 |
| 23. | Peneira (redonda) diâmetro 8x2, aro em aço inox, abertura nº 80, ref c - 1014 | Und | 01 |
| 24. | Dispositivo para tração indireta (pórtico de lottman). Fabricado em aço zincado, com guias que garantem uma maior uniformidade e paralelismo durante o ensaio. Serve para a determinação da resistência a tração por compressão diametral em corpos de prova marshall. Peso: 2,600 kg, ref i-2002-a. | Und | 01 |
| 25. | Anel cabeçote marshall para compressão (placa de ruptura). Fabricado em aço fundido, com guias que garantem uma maior uniformidade e paralelismos durante o ensaio. Peso: 5,700 kg, ref i-2002 | Und | 01 |
| 26. | Picnômetro de vidro "500 ml" com rolha, ref c-4021 | Und | 04 |
| 27. | Paquímetro de 6'', divisão 1/20mm - 15,24cm, analógico, ref c-4019 | Und | 01 |
| 28. | Fixador para molde marshall, com furação para fixação no pedestral diretamente, garantindo a estabilidade do molde, durante a compactação marshall. Fabricado em aço zincado. Peso: 4,800kg, ref i-2060 | Und | 01 |
| 29. | Cesto Cilíndrico de Tela Com Abertura De 2 Mm, diametro DE 10 X 15CM, REF I-4062 | Und | 01 |

_________