CAPÍTULO III – DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS LEI 1.268/2007

Art. 31. Os projetos de arquitetura deverão ser encaminhados à Prefeitura em 03 (três) vias, contendo as assinaturas do proprietário ou procurador legalmente constituído, do autor do projeto e do responsável pela execução da obra, no carimbo das pranchas identificadas abaixo: I – Planta de localização do terreno na escala 1:5000 ou escalar similar visível, com identificação de, no mínimo, uma via arterial; II – Planta de situação do imóvel na escala 1:200, contendo as seguintes informações: a) Limites do terreno com suas cotas exatas e posições de meios-fios; b) Orientação do terreno em relação ao norte magnético, o qual deve estar representado com direção vertical e sentido para cima; c) Delimitação da edificação no terreno devidamente cotada; d) Área total do terreno; e) Área total construída por pavimento e área construída total da edificação; f) Área livre; g) Taxa de ocupação da construção; h) Coeficiente de aproveitamento; i) Taxa de permeabilidade; j) Gabarito da edificação; k) Área construída existente, de reforma e de acréscimo, quando for o caso; l) Distância para a esquina mais próxima, quando constar em escritura; m) Indicação da existência ou não de edificações vizinhas e respectivos números de lotes, quando for o caso. III – Planta baixa de cada pavimento da edificação na escala 1:50, onde constarão: a) Dimensões e áreas exatas de todos os compartimentos, inclusive vãos de iluminação, ventilação, garagens e áreas de estacionamento; b) Identificação de cada compartimento; c) Traços indicativos de cortes longitudinais e transversais; d) Indicação das espessuras das paredes e dimensões externas totais da obra. IV – Cortes transversais e longitudinais na escala 1:50 e em número suficiente ao perfeito entendimento do projeto, dos compartimentos, níveis dos pavimentos, alturas das janelas e peitoris e demais elementos, com indicação, quando necessário, dos detalhes construtivos em escalas apropriadas, sendo obrigatória a apresentação de, no mínimo, dois cortes; V – Planta de cobertura com indicação do sentido de escoamento das águas, localização das calhas, tipo e inclinação da cobertura, caixa d’água, casa de máquina, quando for o caso, e todos os elementos componentes da cobertura, na escala 1:50; VI – Elevação das fachadas voltadas para os logradouros públicos, sendo obrigatória a apresentação de, no mínimo, duas fachadas na escala 1:50; VII – Memorial descritivo, contendo a especificação de todos os materiais e a descrição das esquadrias a serem utilizadas. § 1o. As dimensões das pranchas com os desenhos supracitados deverão adotar as definições da NBR 10068, ABNT, 1987.